# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
“Московский государственный институт 
радиотехники, электроники и автоматики

(технический университет)”

Л.Я.МАСЛИНА  А.А.БАЛАГУР  С.И.ВОЛКОВ

###### РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЧАСТЬ I

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИРОВАННОЕ
УЧЕБНОЕ   ПОСОБИЕ

МОСКВА  2010

ББК 32.841

М 31

УДК 621.396.2

Рецензенты: к.п.н. доц. С.В. Тенитилов,

к.т.н. доц. Л.В. Милосердова,

д.т.н. проф. П.А. Бакулев.

В 67   Маслина Л.Я., Балагур А.А., Волков С.И.   Радиотехнические системы: Учебное пособие / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)”– М., 2010. – 79 с.

Представлен систематизированный иллюстрационный дидактический материал по предмету “Радиотехнические системы”. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 210300 и по специальностям:  210301,210302, 210304 всех форм обучения (очное, очно-заочное, заочное). Пособие предназначено для использования в качестве иллюстрационного материала на лекционных занятиях и при самостоятельной работе студентов в процессе изучения предмета “Радиотехнические системы”.

Табл. 3. Ил. 71. Библиогр.: 24 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета университета.

ISBN 978-5-7339-0000-0                         ©  Л.Я. Маслина,

А.А. Балагур,

С.И. Волков.

©  МИРЭА, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Материал пособия содержит: структурные схемы устройств, временные диаграммы, выводы основных соотношений и другой материал. Весь материал расположен и пронумерован в соответствии со структурно-логической схемой предмета и структурными схемами его разделов.

Дидактический материал отображает философское понятие об информационной структуре познания объекта, необходимые понятия о материальном переносчике информации в радиотехнических  системах – электромагнитной волне (ЭМВ) и ее параметрах.

Приведена классификация радиотехнических систем (РТС) по принципу информационной структуры, представлены способы получения информации, приведены методы определения координат объекта и собственного местоположения. Дана структурно-логическая схема дисциплины Радиотехнические системы.

Структурно-логическая схема предмета отражает логические связи основных частей предмета и определяет логику предмета в целом. В левой части схемы расположены разделы предмета, относящиеся к теоретическим основам построения устройств радиотехнических систем с использованием амплитудных соотношений, в правой части – фазовых соотношений.

Структурно-логическая схема предмета содержит разделы:

- Дальнометрия. Структурная схема каждого раздела построена по принципу использования амплитудного, частотного и фазового методов определения дальности.

- Пеленгация. Структурная схема и иллюстративный материал поясняют амплитудный и фазовый методы измерения угловых координат.

- Измерение радиальной скорости. Приведен вывод основных соотношений определения радиальной скорости объекта и иллюстративный материал.

- Радиопомехи и борьба с ними. Приведена классификация помех, рассмотрена задача обнаружения сигнала и выделение сигнала на фоне помех.

РАЗДЕЛ I

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ РТС

На основе философского понятия познания объекта субъектом приведена обобщенная структурная схема передачи и приёма информации. Приведена структурная схема передачи и приема речевой информации с использованием последовательности различных видов материальных переносчиков информации. Такими материальными переносчиками информации могут быть: воздух, электрический ток, высокочастотные колебания, электромагнитная волна.

Определены основные параметры материальных переносчиков информации в РТС – электромагнитной волны. Такими параметрами электромагнитной волны являются: амплитуда, частота, фаза.

Рассмотрены задачи получения координатной информации о координатах объекта (радиолокация), о собственном местоположении (радионавигация).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 1

1. Информационная структура познания, обобщенная структурная схема передачи и приема информации;

2. Материальный переносчик информации в РТС, гармоническое колебание и его описание, параметры гармонического колебания, классификация РТС (по принципу информационной структуры), основные свойства радиоволн и их использование в РТС;

3. Определение координат объекта (радиолокационные системы), угломерно-дальномерный метод определения координат объекта;

4. Определение координат собственного местоположения (радионавигационные системы), угломерный, дальномерный и разностно-дальномерный методы.

1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОЗНАНИЯ

Познание – процесс приема, хранения и преобразования информации.

Информация – сведения об интересующем  объекте, событии или явлении.

Объект – источник информации.

Субъект – приемник информации.

Сообщение – информация, закодированная соответствующим способом на материальном переносчике информации.

Канал связи – канал передачи информации.

1.1. Обобщенная структурная схема передачи и приема

информации

Познание того или иного объекта субъектом реализуется посредством анализа полученной от объекта информации.

Передача информации от объекта (1) реализуется посредством материального переносчика информации (3), на котором наносится информация в закодированном виде (2), полученное сообщение (4) передается через канал связи (5), на декодирующее устройство (6) и воспринимается получателем информации, субъектом (7). В зависимости от характера информации она используется либо непосредственно, либо с последующей обработкой по заданному субъектом алгоритму.

| 1.2. Структурная схема передачи и приема речевой информации |  |
| --- | --- |

2. МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСЧИК ИНФОРМАЦИИ

В РТС

Материальным переносчиком информации в РТС является электромагнитная волна (ЭМВ), которая представляет собой гармоническое колебание вектора напряженности электрического поля и вектора напряженности магнитного поля.

2.1. Гармоническое колебание и его описание

1. Аналитическое описание

U(t)=U0sin(ωt+φн);

U(t)=U0e j(ωt+φн)

| 2. Векторное описание | 3. Временное описание |
| --- | --- |
| φт=ω0t+ φн – текущая фаза φн – начальная фаза Формула Эйлера: ej(ωt+φ)=cos(ωt+φн)+jsin(ωt+φн) U(t)=Umcos(ωt+φн) U(t) → ReUm ej(ωt+φН) Полагая φн=0 и опуская знак Re, Получим: U(t)=Umcosωt. | 4. Частотное (спектральное) описание |

Вывод формулы Эйлера

Если  – действительная величина, то функции ,  не связаны с показательной функцией .

Однако в комплексной области (на комплексной плоскости) имеет место соотношение

.

Для доказательства этого тождества разложим в ряд функции

Теперь заменим в ряде для  показатель степени на . Тогда получим:

Соберем члены разложения, содержащие букву , и члены ряда, не содержащие букву , вследствие чего получим выражение в следующей форме:

Таким образом,

(1)

## Существует и другая формула Эйлера, получаемая исходя из того, что:

Тогда заменим в полученной формуле величину  на , получим:

(2)

При сложении и вычитании тождества (1) и (2), получим следующие выражения:

2.2. Параметры гармонического колебания

U(t)=U0sin(ωt+φн)

( ω )

( ω ,)

(м -1 ) - волновое число;

с = 3·108 м/с - скорость света.

Таким образом в РТС используется кодирование электромагнитной волны по:

• амплитуде U(t);

• частоте U(ω);

• фазе U(φт).

2.3. Классификация РТС

(по принципу информационной структуры)

2.4. Основные свойства радиоволн, используемые в РТС

2.5. Способы получения информации с использованием РТС

# 2.5.1. Активный

# 2.5.2. Двухпозиционный

# (полуактивный)

2.5.3. Активный с активным ответом

# 2.5.4. Пассивный

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА

(РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ)

3.1. Координаты объекта

ξ – азимут;

β – угол места;

# DГ – горизонтальная дальность до объекта;

# D – наклонная дальность;

# H – высота;

# МПО – местоположение объекта.

,

.

3.2. Угломерно-дальномерный способ определения координат

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

(РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ)

4.1. Угломерный метод

РМ-радиомаяк;

РП-радиоприёмник (потребитель, пользователь навигационной информации: углов  и );

СМП- собственное местоположение.

4.2. Дальномерный метод

4.3. Разностно-дальномерный метод

| ∆D=DA-DB | ∆D1=DA1-DB1 |
| --- | --- |
| A – ведущая станция | А1 – ведущая станция |
| В – ведомая станция | В1– ведомая станция |

РАЗДЕЛ II

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ РТС ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

При построении радиотехнических систем кодирование материального источника информации ЭМВ осуществляется по её основным параметрам: амплитуде, частоте и фазе сигнала.

На основе данных параметров разработана структурно-логическая схема предмета «Радиотехнические системы».

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕДМЕТА

«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

- Измерение дальности

1.1. Амплитудный (импульсный) метод

Дальность до объекта:, где  – временная задержка.

    - Принцип измерения и временные диаграммы

| 1.1.2. Структурная схема импульсного дальномера |  |
| --- | --- |

    - Тактические и технические параметры импульсной РЛС измерения дальности

Максимальная дальность действия радиолокатора

Максимальная дальность действия: , где Тп – период повторения импульсов,    с – скорость света.

Излученная энергия: ;

Средняя мощность излучения: .

Разрешающая способность и точность

измерения дальности

Разрешающая способность и точность измерения:, где (и – длительность импульса.

1.1.4. Сложные сигналы

Обеспечение высокой разрешающей способности РЛС при обеспечении требуемой величины Dмах реализуется посредством применения сложных сигналов.

1.1.4.1. Линейно-частотно модулированный сигнал (ЛЧМ)

  девиация частоты;

длительность сжатого импульса;

база сжатия.

| 1.1.4.2. Фазокодоманипулированный импульс | Согласованный фильтр Излучаемый импульс (ФКМ сигнал) |
| --- | --- |

1.1.5. Автоматическое сопровождение объекта

по дальности (АСД)

Задача АСД – непрерывное  получение информации в автоматическом режиме о координате дальности выбранного объекта.

1.1.5.1. Временные диаграммы системы АСД

1.1.5.2. Структурная схема системы АСД

| 1.1.5.3. Следящий измеритель дальности |  |
| --- | --- |
| 1.1.5.4. Функциональная схема формирования стробов поиска целей по дальности |  |

1.1.5.5. Принцип получения стробов поиска целей дальности

| 1.1.6. Сопряжение РТС с ЭВМ |  |
| --- | --- |

Максимальная дальность однозначного измерения

Максимальная дальность однозначного измерения, между радиолокационной станцией (РЛС) и отражающим объектом, в данном случае, определяется по формуле:

, где

Тп – период повторения импульсов.

1.1.7. Дальность прямой видимости

где

h1 и h2 выражены в метрах.

1.1.8. Максимальная дальность обнаружения РЛС

Pи – излучаемая мощность, G – КНД антенны

Плотность потока мощности в точке расположения цели, определяется по формуле:

.

Мощность отраженного сигнала:

,

где  средняя эффективная отражающая поверхность цели.

Плотность потока мощности в точке расположения приемной антенны:

Принимаемая мощность:

,

где  - эффективная площадь антенны.

Определим

.

Если ,

где - пороговая мощность,

то , то есть:

.

Анализ уравнения дальности РЛС

Найдем связь между Sэфф и G.

Ширина диаграммы направленности антенны:

,

где- размер антенны.

Телесный угол диаграммы направленности:

, ,, , ,

,, .

Мощность шумов приемников:

, где

K - постоянная Больцмана ;

T - градусы Кельвина;

N - коэффициент шума приемника;

∆f- полоса пропускания приемника

q - отношение сигнал/шум по мощности

,

где Pср·τи - энергия импульса;

,

где Tи - период импульсов;

Pср - средняя мощность излучения;

1.2. Частотный метод измерения дальности

(частотная модуляция)

1.2.1. Принцип измерения

Частота биений при линейном изменении частоты

где       ƒ0(t)  -  частота  передатчика ;    ƒc(t)  -  частота  отраженного сигнала; Fб   -  величина  приращения  частоты.            Fб=  t3 tg α ;     t3 = 2D/c.

| 1.2.2. Структурная схема радиодальномера РЛС с непрерывным частотно-модулированным сигналом |  |
| --- | --- |

1.2.3. Временные диаграммы простейшей РЛС с

ЧМ-сигналом

1.3. Фазовый метод измерения дальности

1.3.1 Принцип измерения

- частота излучаемого сигнала;

- частота принимаемого сигнала;

,, заменяем ,

,

1.3.2. Структурная схема фазового дальномера

- ПЕЛЕНГАЦИЯ

Амплитудный метод измерения угловых координат основан на использовании направленных свойств антенны. Направленные свойства антенны характеризуются диаграммой направленности (ДН).

Фазовый метод измерения угловых координат основан на использовании разнесенных антенн и фазированных антенных решеток.

| 2.1. Амплитудный метод |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Метод максимума |  |
| 2.1.1.(1) Структурная схема импульсной РЛС кругового обзора |  |
| 2.1.1.(2) Формирование изображения в индикаторе кругового обзора |  |

2.1.1.(3) Разрешающая способность по углу

2.1.1.(4) Объем разрешения

2.1.2. Метод равносигнальной зоны

Измерение угловых координат реализуется сравнением сигналов от объекта с использованием одноканального и двухканального моноимпульсного методов равносигнальной зоны.

| 2.1.2.(1) Одноканальный метод равносигнальной зоны |  |
| --- | --- |
| 2.1.2.(2) Двухканальный моноимпульсный метод |  |
| 2.1.3. Схема обзора местности РЛС с синтезированной антенной |  |
| Функциональная схема РСА |  |

2.2. Фазовый метод пеленгации

Где d – база разнесенных антенн.

| 2.2.1. Структурная схема пеленгатора |  |
| --- | --- |

2.3. Фазированные антенные решетки

Где:

ФВ – фазовращатель;

РПдУ – радиопередающее устройство;

АП – антенный переключатель;

РПУ – радиоприемное устройство;

УФИ – управление фазой излучателя.

3. ИЗМЕРЕНИЕ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

Измерение радиальной скорости основано на разности частот между излучаемым сигналом и принятом от объекта при его перемещении.

3.1. Вывод формулы эффекта движущегося объекта при его локации (эффект Доплера)

Зондирующий сигнал – ;

Принятый сигнал : ;

Разность фаз между принятым сигналом и изученным: , где .

В соответствии с рисунком: , где - дальность начальная;- дальность определяемая скорость, ;

, тогда  определится как: .

Соответственно разность фаз:;

Возьмем производную по времени от  и получим: .

Перейдем от круговой частоты  к линейной частоте , по формуле .

Тогда  , т.к. .

Тогда - при движении объекта на излучатель;

Если объект движется от излучателя, то .

В общем случае: .

Обозначим разность частот: ;

И окончательно запишем: .

3.2. Структурная схема РЛС с непрерывным излучением

Где,

fПЕР - частота передаваемого сигнала;

fОТР - частота отраженного сигнала;

FД - допплеровская частота;

VЦ - скорость цели.

3.2.1. Векторная диаграмма смешения двух

непрерывных колебаний

| 3.2.2. ”Гребёнка” фильтров доплеровских частот |  |
| --- | --- |
| Сводная таблица РТС извлечения информации |  |

4. РАДИОПОМЕХИ И БОРЬБА С НИМИ

4.1. Классификация преднамеренных радиоэлектронных

помех

| По способу создания | Активные – когда тот или иной объект излучает помехи (откидные лепестки у самолета). |
| --- | --- |
|  | Пассивные – отраженные от местных объектов . |
| По характеру воздействия | Имитирующие – вызывают в РЭС эффект приема полезных сигналов, имитируют ложные цели. |
| По интенсивности воздействия на РЭС | Слабые – по энергетическому уровню не превышают полезные сигналы. Вызывают потерю 15%полезной информации, не снижая возможности выполнения РЭС поставленных задач. |
|  | Средние - соизмеримы или превышают полезные сигналы. Вызывают потерю информации не менее, чем на 50% и снижают возможность выполнения РЭС поставленных задач. |
|  | Сильные – значительно превышают по уровню полезные сигналы. Воздействие их приводит к потере более 75% информации и исключает выполнение РЭС поставленных задач. |
| Случайные процессы (шумы) | Аддитивные - это сложение с сигналом и независимость от него |
|  | Мультипликативные - это помеха, которая появляется вместе с сигналом |

4.2. Классификация активных помех

4.3. Обнаружение сигнала

4.3.1. Критерий Неймана – Пирсона

По критерию Неймана – Пирсона по заданной вероятностью ложной тревоги (Рлт) определяется пороговый уровень и система оптимизируется по вероятности правильного обнаружения (Рпо).

Что схематично можно отобразить:

4.3.2. Описание случайных сигналов

р(Uш) - плотность вероятности случайной величины шума;

Uш  - амплитуда  шума.

Вероятность ложной тревоги находим  по формуле:

Сигнал – шум

р(Uсш) - плотность вероятности случайной величины сигнал-шум;

Вероятность правильного обнаружения находим  по формуле:

4.3.3. Кривые обнаружения

Синтез согласованного фильтра

Автокорреляционная функция прямоугольного импульса

4.4. Селекция движущихся целей

4.4.1. Структурная схема череспериодной компенсации (ЧПК)

4.4.2. Временные диаграммы процессов в системе ЧПК

4.4.3. Когерентная РЛС с внутренней когерентностью

Таблица принятых сокращений

| ФИЗИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Длина волны | λ | м |
| Скорость распространения ЭМВ | с | м/с |
| Частота излучаемого сигнала | f0 | Гц |
| Частота принятого сигнала | fc | Гц |
| Частота биений | Fб | Гц |
| Частота допплеровская | Fд | Гц |
| Частота модуляции | Fм | Гц |
| Девиация частоты | Δfм | Гц |
| Частота разностная | fр | Гц |
| Начальная фаза | φн | град., рад. |
| Разность фаз | Δφ | град., рад. |
| Время облучения точечной цели | Tобл | мкс |
| Путевая скорость самолета | Vn | м/с |
| Волновое сопротивление | Ρ | Ом |
| Дальность | D | м |
| Наклонная дальность | Dн | м |
| Горизонтальная дальность | Dг | м |
| Ошибка по дальности | δD | м |
| Высота | H | м |
| Высота подъема антенны | h1,2 | м |
| Азимут | ε | град., |
| Угол места | β | рад, |
| Длительность импульса | τи | мкс |
| Амплитуда колебаний | Um | В |
| Время запаздывания | tЗ | с |
| Мощность | P | Вт |
| Период повторения импульсов | Тп | с |
| Ширина диаграммы направленности | θ0,5 | град., рад. |
| Путевая скорость цели | Vц | м/с |
| Радиальная скорость | Vр | м/с |
| Тангенциальная скорость | Vт | м/с |
| Плотность потока мощности | П1,2 | Вт/м2 |
| Мощность передатчика (импульсная) | Рu | Вт |
| КНД (Коэффициент направленного действия антенны) | G | - |
| Мощность сигнала, отраженного от цели | Ротр | Вт |
| Эффективная отражающая поверхность цели | σц | м² |
| Постоянная Больцмана | К | Bт ∙c/К. |
| гр. Кельвина | Т | К |
| Коэффициент шума приемника | Nш |  |
| Полоса пропускания приемника | Δf | Гц |
| Скорость вращения антенны | ΩA |  |
| Размеры антенны | dA | м |
| Линейная разрешающая способность в тангенциальном направлении | δDт | м |
| Линейная разрешающая способность в радиальном направлении | δDр |  |
| Число импульсов, отраженных от цели за время То6л | N | - |

| Таблица радиочастот | Ширина полосы частот | 2,7 кГЦ | 27 кГц | 2,7 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особенности распространения, отражения и излучения | Проникают вглубь почвы и воды. Очень мало поглощаются в Земле и огибают ее. Отражаются от ионосферы и днем и ночью. Огибают, не отражаясь обычные объекты. Антенны очень громоздкие. | Мало поглощаются в Земле и частично огибают ее. Отражаются от ионосферы ночью. Огибают, не отражаясь обычные объекты. Громоздкие антенны. | Поглощаются в Земле. Интенсивно отражаются от ионосферы ночью. Огибают, не отражаясь, обычные объекты. Антенны средних размеров |
|  | Наименование вида радиоволн | Мириаметровые волны | Километровые волны | Гектометровые волны |
|  | Старое наименование диапазона радиоволн | Сверхдлинные волны | Длинные волны (ДВ) | Средние волны (СВ) |
|  | Наименование диапазон радиочастот | Очень низкие частоты (ОНЧ) | Низкие частоты (НЧ) | Средние частоты (СЧ) |
|  | Диапазон длин волн | 10……..100 км | 1…….10 км | 100…..1000 м |
|  | Диапазон радиочастот | 3…….30 кГЦ | 30….300 кГЦ | 0,3….3 МГЦ |
|  | 2,7 ГГЦ | 27 ГГц | 270 ГГц |
|  | Распространяются только в пределах прямой видимости. Не отражаются от ионосферы. Интенсивно отражаются от обычных объектов. Просто достигается направленность излучения и приема. | Распространяются только в пределах прямой видимости. Избирательно поглощаются в атмосфере. Интенсивно отражаются от объектов. Просто достигается высокая направленность излучения и приема. | Сильно поглощаются в атмосферных образованиях. Просто достигается очень высокая направленность излучения и приема. |
|  | Дециметровые волны | Сантиметровые волны | Миллиметровые волны |
|  | Ультракороткие частоты (УВЧ) | Сверхвысокие частоты (СВЧ) | Крайне высокие частоты (КВЧ) |
|  | 0,1…….1 м | 1……10 см | 0,1….1 см |
|  | 30…3000 МГЦ | 3….30 ГГЦ | 30….300 ГГц |
|  | 27 МГЦ | 270 МГц |
|  | Сильно поглощаются в Земле. Интенсивно, но с малыми потерями и избирательно отражаются от ионосферы. Слабо отражаются от обычных объектов. Антенны небольших размеров. | Очень сильно поглощаются в Земле. Не отражаются от ионосферы. Распространяются в приделах прямой видимости. Интенсивно отражаются от обычных объектов. Антенны компактные. Просто достигаются направленность излучения и приема |
|  | Декаметровые волны | Метровые волны |
|  | Короткие волны (КВ) | Ультракороткие волны (УКВ) |
|  | Высокие частоты (ВЧ) | Очень высокие частоты (ОВЧ) |
|  | 10……100 м | 1……10 м |
|  | 3…….30 МГЦ | 30…300 МГЦ |
| Таблица использования радиочастот | Не используются | ______ | ______ | ______ |
|  | Глобальные системы радионавигации (фазовые гиперболические) | Системы дальнейшей навигации | Системы средних дальностей действия | Используются мало |
|  | Не используются | ______ | ______ | Используются ограниченно |
|  | Глобальные системы с низкой скоростью передачи | Используются мало | Радиовещание | Системы связи на большие расстояния с низкой скоростью передачи, в том числе для подвижных объектов и в труднодоступных районах. Радиовещание |
|  | 3…..30 кГц | 30…..300 кГц | 0,3…..3 МГц | 3…..30 МГц |

| Системы радиоуправления | Используются ограниченно | То же | Широко используются | Используются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы радионавигации | Используются ограниченно | Системы управления воздушными движением и посадкой. Спутниковые системы. Автономные системы. | Спутниковые радионавигационные системы | Системы ближней радионавигации и посадки самолетов |
| Системы радиолокации | Бортовые системы | Широко используются в бортовых РЛС (самолеты, корабли, ракеты) | Широко используются в высокоточных наземных системах | Используются в наземных системах обнаружения целей и измерения параметров их движения |
| Система передачи информации | Используются ограниченно. | Радиорелейные линии. Спутниковые системы связи. | Радиорелейные линии. Спутниковые системы связи. | Системы связи с подвижными объектами на небольших расстояниях. Радиорелейные линии. Спутниковые системы связи. Телевидение. |
| Диапазон радиочастот | 30…..300 ГГц | 3…..30 ГГц | 300…..3000 ГГц | 30…..300 ГГц |

Библиографический список

- Астафьев Г.П. Радиотехнические средства навигации летательных аппаратов. – М.: Радио и связь, 1962. – 555 с.

- Справочник по основам радиолокационной техники. Под ред. Дружинина В.В. – М.: Воениздат, 1967. – 767 с.

- Васин В.В., Степанов Б.М. Справочник-задачник по радиолокации. – М.: Советское Радио, 1977. – 320 с.

- Радиолокационные устройства (теория и принципы построения). Под ред. Григоряна-Рябова. – М.: Советское Радио, 1970. – 257 с.

- Основы радиоуправления. Под ред. В.А. Вейцеля и В.Н. Типугина. – М.: Советское Радио, 1973. - 194 с.

- Дымова А.И., Альбамц М.Е., Бонч-Буревич А.М. Радиотехнические системы. – М.: Советское Радио, 1975. – 440 с.

- Основы радиолокации / М. Сколник, Л. Блэйд, Г. Дилей и др.; под ред. М. Сколник; М. : Сов. радио, 1976. – 455 с.

- Дудник П.И. Авиационные радиолокационные устройства. – М.: ВИА им. проф. Жуковского Н.В., 1976. – 465 с.

- Теоретические основы радиолокации / В.Е.Дулевич, А.А. Коростелев, Ю.А. Мельник и др.; под ред. В.Е.Дулевича. – М.: Советское радио, 1964. – 732 с.

- Радиолокационные станции воздушной разведки. Под ред. Кондратенкова А.И. – М.: Военное издательсво (СМН/О) Министерства обороны СССР, 1983. -152 с.

- Филькинштейн М.И. Основы радиолокации. – М.: Радио и связь, 1983. – 536 с.

- Пестряков В.Б., Кузнецов В.Д. Радиотехнические системы: Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1985.- 376 с.

- Теоретические основы радиолокации. Под ред. Н.Д. Ширмана. – М.: Радио и связь, 1986. – 135 с.

- Виницкий А.И. Автономные радиосистемы. – М.: Радио и связь, 1986. – 336 с.

- Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся целей. – М.: Радио и связь, 2004.- 280 с.

- Чердынцев В.А. Радиотехнические системы. – Минск, Высшая школа, 1988. – 360 с.

- Шелухин О.И. Радиосистемы ближнего действия. – М.: Радио и связь, 1989. 536 с.

- Радиотехнические системы: учебник под ред. Ю.Н. Казаринова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с.

- Денисенко А.Н.. Сигналы с фазовой и частотной модуляцией. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 175 с.

- Рогальский В.И. Международная космическая система обнаружения аварийных судов и самолетов//Радиотехника.- 1996. - №6. с. 57.

- Радиоэлектронные системы–основы построения и теория. Справочник /Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: ЗАО «МАКВИС», 1998. 820 с.

22. Нефедов В.И., Сигов А.С. Основы радиоэлектроники и связи. - М: Высшая школа, 2009. – 511 с.

23. Сигов А.С., Нефедов В.И. Метрология, стандартизация и технические измерения. - М: Высшая школа, 2008.- 526 с.

24. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. – М.: Радиотехника, 2007. – 375 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел I Физические основы получения информации посредством РТС |
| --- |
| 1. | Информационная структура познания объекта субъектом...………………………. | 5 |
| 1.1. | Обобщенная структурная схема передачи и приема информации.................................................................... | 5 |
| 1.2. | Структурная схема передачи и приема речевой информации........................................................................ | 6 |
| 2. | Материальный переносчик информации в РТС………….................................................................. | 7 |
| 2.1. | Гармоническое колебание и его описание….............. | 7 |
| 2.2. | Параметры гармонического колебания……………... | 10 |
| 2.3. | Классификация РТС (по принципу информационной структуры)...................................................................... | 11 |
| 2.4. | Основные свойства радиоволн и их использование в РТС.................................................................................. | 12 |
| 2.5. | Способы получения информации с использованием РТС.................................................................................. | 13 |
| 3. | Определение координат объекта (радиолокационные системы).................................................................. | 14 |
| 3.1. | Координаты объекта...................................................... | 14 |
| 3.2. | Угломерно-дальномерный метод определения координат объекта................................................................. | 15 |
| 4. | Определение собственного местоположения (радионавигационные системы)............................................... | 15 |
| 4.1. | Угломерный метод........................................................ | 15 |
| 4.2. | Дальномерный метод.................................................... | 16 |
| 4.3 | Разностно-дальномерный метод.................................. | 16 |
| Раздел II Физические основы построения РТС извлечения и обработки информации Структурно-логическая схема предмета «Радиотехнические системы»……………..…………. 17 |
| 1. | Измерение дальности……………………………….… | 18 |
| 1.1. | Амплитудный (импульсный) метод……………….… | 19 |
| 1.2. | Частотный метод измерения дальности (част. мод.)… | 34 |
| 1.3. | Фазовый метод…………………………………..……… | 35 |
| 2. | Пеленгация……………………………………..….…… | 36 |
| 2.1. | Амплитудный метод………………………………….… | 39 |
| 2.2. | Фазовый метод…………………………………..……… | 48 |
| 2.2.1 | Структурная схема пеленгатора ………………………. | 49 |
| 2.3. | Фазированные антенные решётки……………..……… | 50 |
| 3. | Измерение радиальной скорости……………………… | 51 |
| 3.1. | Вывод формулы эфф. движ. объекта при его локации | 52 |
| 3.2. | Структурная схема РЛС с непрерывным излучением.. | 53 |
| 4. | Радиопомехи и борьба с ними...………………………. | 57 |
| 4.1. | Классификация преднамеренных радиоэлектронных помех................................................................................. | 57 |
| 4.2. 4.3 | Классификация активных помех ……………………... Обнаружение сигнала …...………………...................... | 58 59 |
| 4.3.1 | Критерий Неймана-Пирсона…………………………. | 59 |

4.3.2     Описание случайных сигналов.………..………….....      60

4.3.3     Кривые обнаружения…..…………..…………………      61

4.4        Селекция движущихся целей………………………....      64

4.4.1     Структурная схема череспериодной компенсации….      65

4.4.2     Временные диаграммы процессов в системе ЧПК.…      66

4.4.3     Когерентная РЛС с внутренной когерентностью……     67

Таблица принятых сокращений…………………….....     68

Таблица радиочастот…………………………………...    71

Таблица использования радиочастот…………….........    74

Библиографический список…………………………….    76

Л. Я. МАСЛИНА

А.А. БАЛАГУР

С.И.ВОЛКОВ

###### РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЧАСТЬ I

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ